前言

建筑行业抹灰是建筑物装饰装修的重要部分，装饰材料的颜色、规格、图案及质量直接关系到建筑物的档次，抹灰及镶贴的质量直接影响建筑物的使用功能。因此，建筑行业抹灰工是建筑物穿衣戴帽、大方美观、修饰利落、整体壮观的首要工种。

建国60周年以来，全国建筑行业已举办五届抹灰工职业技能大赛，我省勇夺五连冠。 1986年10月山东代表队于建友、孙日月、李合修获团体第一名、个人第二、四、十一名: 1990年10月山东代表队于建友、奕云周获个人第一名、第十名; 1993年10月山东代表队段会斌、张守生获冠亚军; 2006年10月山东代表队王盛泰、宋斌继、李国华、赵有喜获金(两金)、银、铜牌; 2009年9月山东代表队的李运宝、王京进、张平分获一、二、三等奖o山东选手勇创佳绩，取决于山东省建工局各级领导的高度重视和大力支持，取决于严格的选手选拔和周密的组织培训，也取决于选手的综合素质和临场发挥o

近几年，由于技术工人的断层和高技能人才的匮乏，国家越来越重视高技能人才的培养，国务院出台了对各类高技能人才的奖励办法，每两年评选10名"中华技能大奖"终身享受国务院特殊津贴:山东省人民政府也出台了"山东省首席技师"大奖，每年评出100名，每人每月享受1000元省政府特殊津贴，管理期四年，可连选连评。近几年国家又出台了技师、高级技师的奖励机制，技师每月享受80元，高级技师每月享受120元的津贴，高级技师退休后与高级工程师享受同等待遇，这些政策的出台，就是鼓励青年工人积极学好专业技术，敬业爱岗，为建筑业发展做出更大的贡献。

我是建筑行业抹灰工的一分子，曾先后参加过十几次市级以上的抹灰工大赛，通过大赛这个技术平台，使我一步一个脚印地成长，专心学习优胜选手好的操作方法，从抹灰的一些姿势、动作、方法上以及先进工具的使用上，相互交流切磋，创出了个人的"抹灰新工艺" 和得心应手的先进工具，并多次获奖。我先后

荣获"全国新长征突击手"、"全国技术能手"、

"全国十大杰出青年岗位能手"、"全国职工自学成才奖"、"全国4五-~.，奖章"、"中华技能大奖"、"全国劳动模范"等荣誉称号，先后享受省政府津贴和国务院特殊津贴。

借全省建筑业获全国建筑业职业技能大赛抹灰工决赛五连冠的大好时机，举办全省建筑行业抹灰工(镶贴部分)培训班，这是一个大好机遇，也是省建工局给我们技术工人打下了一个良好的交流平台，我愿与各地市的优秀选手取长补短、相互交流、切磋技艺，不断探索创新建筑业抹灰镶贴新经验、新工艺，全面提高抹灰镶贴的质量和水平。

瓷砖素灰镶贴模具法

此法优点是:材料用量少，工序简单，劳动强度低，操作灵活，可由1-3人形成流水作业，工效高，比传统的砂浆镶贴法提高工效3倍以上，各项指标均达到国家验收规范标准要求，是目前内墙瓷砖操作的最佳工艺。

附:模具图

工艺流程:

第一步:基层要求

此方法系素灰镶贴，墙面不需要挂出任何控制线，故基层要求达到面层的质量标准，即各检查分项的标准控制在允许偏差以内，且基层表面无砂眼，无麻面，搓柔细腻，提浆均匀，毛纹一致。

第二步:操作准备

基层达到初凝后(约4--12小时)开始放线，墙面只需一道水平线(底线)控制水平缝，每隔2米弹出一道立线(垂线)控制垂缝。也可再弹出一道周圈眼平控制线(王缝线)，阳角两边弹出立面控制线。这样线线相控、瓷砖的

缝隙就得到了有利保证。

第三步:镶贴 1、三人流水作业，第一人搅拌素灰、往模具内放置瓷砖(辅助工)。第二人抹素灰后，自模具里取出瓷砖递给操作工(较熟练辅助工)。第三人镶贴(熟练技工)。 2、镶贴:操作者自下而上(此法也可自上而下)沿水平方向自左往右开始镶贴，每贴完一行，用样板杆靠平，随即往上排镶贴第二行。待贴到眼平缝时，用样板杆放在瓷砖上口沿水平方向校直，把瓷砖的上口校正在一条水平线上。

要领: 1、往墙面放置瓷砖时，一定注意用手平推，且均匀用力。

2、用橡皮锤(木锤)敲击时，瓷砖的上半部和下半部各用匀力敲击一下，然后再敲击中间一下即可。(若小块瓷砖只用匀力敲击中间一下即可)，如有局部或某个边角不吻合时，

可在其部位轻击一下。 3、随即镶贴别一块瓷砖轻击时，用手感

(母指或食指)随即触膜，控制瓷砖四角组合在一个平面上，以保证瓷砖的接缝高低差达到标准要求。

4、卫生问瓷砖的缝隙越细越好，排立缝时拉开0.5mm水平缝用0.5mm的细线控制，这样能保证缝隙清晰、均匀。

5、如遇不整块瓷砖时，必须一次割完块数，以保证尺寸相等。 6、贴不整砖时，两接面应平齐。否则，不整砖会低于整砖面。 7、镶贴时，应不定时退出墙面1米左右，用眼睛校正竖缝，避免出现十字错缝。

模具:

1、可放置不同规格、厚度的瓷砖。 2、提高工效，适应大面积操作。 3、可随即选砖之用。 4、瓷砖厚度不均匀，在其中用素灰找平，

无空鼓。 5、可三人流水作业，也可一人完成作业。注意事项:

1、墙面底层按要求挂线、找方、做灰饼、冲筋、装档挡、找平，且符合高级抹灰标准要求。

2、瓷砖浸泡时间不得小于30分钟，表面凉干后使用。 3、勾缝严密，深度一致，用自行车辅条制成工具压光。

4、往模具里的瓷砖背面抹灰时，抹子不能用力，避免把素灰压紧，应轻抹轻刮，使素灰具有弹性。

一、工艺流程: 第一步:基层处理墙面抹底灰前基层要清理干净，浇水湿润，

方可抹灰;地面基层先清理干净，去除砂浆块、油污等污渍，用水冲洗晾干，如为光滑的楼面，应先凿毛，然后做结合层、垫层和找平层。

第二步:抹底子灰基层处理完后，放上拐线，做灰饼，然后

打底子灰，用搓板搓平。第三步:弹标高线标高线弹在踢脚线上，整砖以下，踢脚线

以下预留出地面铺贴地砖厚度，标高线用水平

管打点，然后用墨斗弹出标高线。第四步:镶贴 1、按图纸要求在水平铺贴的地砖处放十字

水平线，将水平铺贴的地砖铺完。

2、按设计要求找出地漏的中心点，放三条坡度线，坡长为1.2m ( 1%的坡度)，然后铺贴地砖，将地面全部贴完。

3、踢脚板的镶贴:水平铺贴地砖处的踢脚板的高度为150mm，有坡度处的踢脚板高度按坡度要求切割，最大不超过160mm。踢脚板镶

贴时不得压在地砖上，以保证地面的净尺寸，水平铺贴处的整砖为 300mm，半砖铺贴处为 150mm 4、墙面整砖镶贴:墙面镶贴自左向右镶贴，与踢脚板平直。第五步:清理镶贴完毕后，将砖面清理干净。第六步:勾缝用同色水泥浆勾缝，随勾随清理，缝隙光滑平直、嵌缝严密，深度一致。二、要领及注意事项 1、打底子灰必须按要求挂线、打灰饼、冲筋、装挡、找平，且符合高级工抹灰标准要求。2、瓷砖的挑选，必须保证同一颜色，同一

规格、尺寸，同一批号，不允许有掉角、碰瓷

的瓷砖，浸泡不低于 30分钟后取出晾干备用。

3、粘贴时，粘结砂浆要饱满均匀，贴上后

用橡胶锤或木锤轻敲使之粘结牢固，并随时用

靠尺检查平整度，贴完后将上口灰口刮平。

4、粘贴时砖缝控制在 O. 5mOl以内，用 O. 50lm

的细线控制，保证缝隙清晰均匀。

5、卫生间地漏处的两阴角处地面要抬高 2mm，防止存水。

6、切割地漏洞时，要做一个模具，将四块地砖平放在模具上，以十字交叉点为中心，用80mm直径的钻头一次性切割，切割时用力要均匀，以保证切割后切口光滑、不掉瓷。

7、地漏口封灰要垂直、光滑、无砂眼。 8、半砖切割要一次性完成，保证尺寸相等，有毛刺的用磨石磨平。 9、墙面面砖的粘贴必须与水平铺贴地面垂直。缝隙相通，不得错缝。 10、墙面有柱子的阳角45°拼角，阴角方正成90°角。 11、勾缝时必须用工具压光，用自行车辅条或铜条等制成。 12、勾缝完毕后，用干净海绵进行最后擦拭，保证墙面的光亮洁净。

谈谈怎样做好外墙面砖镶贴和嵌缝问题

建筑物外墙镶贴面砖已广泛普及，不同规格的面砖，不同缝隙的排列各式各样，但面砖的镶贴质量，缝隙的勾嵌还存在着许多操作质量问题，如面砖的整块空鼓，局部空鼓，边角空鼓等问题，缝隙的勾置深度，勾缝的裂纹问题。我总结几年来实践操作的经验，作出如下分析，提出一些方法和观点。

面砖空鼓主要有以下三大方面问题:

一、面砖本身吃水不足:当面砖在水中浸泡时间短，表面亮干后的时间稍长一些时，在面砖背面抹上粘结砂浆后，它就会很快地吸收砂浆中的水份，使砂浆造成过快失水，其与面砖相接触后就会出现粉状而假凝的水泥浆，使砂浆泛出黄砂颗粒，.失去强度，再经过几天或较长一段时间后由于受外界热胀冷缩因素的影响，造成面砖整块空鼓导致其自行脱落，如果暂时掉不下来，也是由于嵌缝砂浆围固的缘故，假如做一个破坏性试验，就会发现稍一用力，面砖会很容易掉下来，砂浆会牢牢地粘在基层上，这一现象即说明面砖吃水不足。建筑施工规范规定，面砖浸水不低于2小时，这样才能保证面砖充分吸水达到饱和，而外墙面砖刚度强孔隙率小，人们往往认为它吃水很小，甚至不吃水，这是不正确的。一般情况下，我认为，面砖在水中的浸泡时间不得小于3 0分钟，当在外墙镶贴时，如天气较热，面砖从水中捞出的时间不能迟于5分钟后使用，如面砖中的水份蒸发过大，应重新浸泡使用。

二、砂浆粘结层过厚:我们知道，在凹凸不平的底层上镶贴面砖时，空鼓率超过了规范要求。其原因是，面砖的表面平整是靠粘结砂浆的厚度控制的。在同一部位上，砂浆的稠度是一定的，如果过厚，就会出现流淌现象，导致砂浆与面砖脱离，使面砖的背面出现浮水现象，这时需要重新喂灰，否则就会出现整块面砖空鼓现象。建筑施工规范规定:块料面层的粘结厚度7-10mm为宜。一般情况下，我认为，采用中砂时，粘结厚度8-10mm为宜，采用细砂时，粘结厚度5一7mm为宜，为了保证砂浆粘结厚度的一致，基层灰必须保证相对的平整。

三、镶贴时的技术问题:面砖镶贴工序较多，工艺复杂，要求操作者技术素质高。我认为面砖镶贴应注意以下几个技术问题。

A、局部空鼓:即在一块砖的某一个部位上的空鼓。其原因是，面砖背面喂灰量不足，即欠灰。如出一现此问题，应在面砖背面重新加满灰。

B、边角空鼓:即在一块砖的某一个侧边或某个角处出现空鼓。其原因是，面砖背面喂灰不均匀，导致凹凸不平。如出现此问题，应把砖背面的砂浆涂抹匀称，使其厚度基本一致。

C、面砖离线不一致:即在同一行线上的面砖离线距离不一致。其原因是，每块面砖背面的喂灰数量不等。出现此问题，操作者应注意每块砖应用一铲灰，还是半铲灰，这是一个用灰量的问题。一般情况下，如果是条形砖，操作者就应该练就两个标准半铲灰的用量，如果是方形砖，操作者就应该练就标准一铲灰的用量，这样才能保证每块砖的用灰量大致相同，使每块砖有均匀的粘结厚度，达到面砖的外表面离线距离均匀二致。

D、面砖的上口不在一条直线上:这个问题较

为突出，是一个通病。这要求在操作时注意瞄准上口的控制线，镶贴一块随即校正一，使砖的上口与线吻合，如果时间控制不当，砂浆与墙面吸合，再调整面砖，就导致砂浆与基层脱离或面砖与砂浆脱离，造成面砖整块空鼓。

E、镶贴时敲击或用力不当:这是操作者的技能问题，一般操作不熟练者易出现这个问题。当只用力敲击砖的某一侧而另一侧用手挤压时，墙面出现斜坡纹。用力敲击砖的底部，而上部用手挤压时，墙面出现鱼林纹，这是两

种手病。除接缝高低差达不到要求外，还会造成面砖局部严重空鼓现象。因为用力敲击的部位很容易凹一于控制线，由于用力大，此时砂浆也失去了弹性，再用力挤压另一个部位时，等于把前者的部位撬开，造成这个部位空鼓。有效的方法是·-粘结砂浆号面砖厚度之和大于基层墙面与控制线距离(这个距离为lOmm左右) 的2-3mm，先轻击面砖的两头或两侧，使这些部位的砂浆与基层接触，然后再用力敲击面砖的中部，使面砖往墙面上平移，直到离线均匀一致为止，如发现某一个边角不吻缝前，先浇水湿润墙面，调制好砂浆稠度，控制好压光时

问。

其三:勾缝时出现小孔洞或砂眼。这是导致墙面直接进水的主要原因。出现这个问题，有二点原因，一是操作者本身不负责任或缺乏质量意识，二是勾缝砂浆有粗颗粒存在，避免这个问题，应选派责任心强，业务素质高的技术工人，勾缝时采用细砂或海砂。

其四，勾缝时出现断缝或裂纹。这个问题是普遍的质量通病，它影响着嵌缝的美观，同时也能导致墙面渗雨水。我在大量的实践中找出了一些原因:

1、在干燥的环境中没有浇水湿润基层。

2、外墙4米以上空鼓率较高，这样勾缝灰不能有效地与基层接触，出现断缝现象。 3、由于缝隙过深，又一次性勾缝，出现裂缝。 4、象刷浆似地漫无边际满抹勾缝灰，掌握不住压光时间，这就出现断缝或干裂纹。

有效的操作方法是:

1、勾缝前掌握好墙面的湿润度。

2、镶贴面砖不能出现超过规范规定的空鼓率，对小面积空鼓的部位应先喂满勾缝灰找

补。 3、采用细砂或海砂拌成1: 1. 5的勾缝灰，

用小孔子按两遍程序逐缝勾嵌。第一遍、用力将灰喂在缝隙间，使其与基层墙面粘结牢固，稍有一定强度后，紧接第二遍按要求厚度喂满，并来回几遍压紧压实、随即带毛。7一8成干后，随即抹一层素水泥浆，分两遍压光成活。

4、24小时后，浇水养护5-7天以上的问题是操作中应注意到的环节，也是保证面砖勾缝质量的关键工序。

内墙面抹灰工艺

内墙面抹灰操作工艺: 基层处理→墙面浇水湿润→找规矩做灰饼→抹踢脚线(墙裙)→作门窗护角 (窗台)→冲筋、装档→抹底层、面层、混合砂浆→处理养护。

一、工具的准备 1、按工艺要求准备常用手工工具: 常用工具包括:铁抹子、托灰板、木

搓板(塑料搓板)、靠尺、线锤、刮框( 木利框或铝合金刮杠)、口杆、墨斗、施工线、方尺、阳角及阴角掳角器、小压力、毛刷子、喷壶、胶带等。

2、根据其技术交底准备特种工具: 按其要求尺寸数据，制作护角口杆，要求一边45°倒角(如图1一门，制作踢脚线掳角器，按出墙厚度5mm，其掳角器尺寸应为一边30mm宽，另一边为6mm(不小于6 mm)，如图所示( 1-2)。制作窗台板掳角器，根据其窗台板出墙厚度 5 nun，高度25mm制作，如图( 1-3)所示。

制作踢脚线护板，用于保护踢脚线成品，

如图	( 1-4)所示。二、操作要点及施工顺序 1、基层的处理将墙面的尘土、油污等清扫干净，如光滑的混凝土墙面，应先将其表面的油污清扫干净后进行毛化处理，凿毛或甩毛，甩毛用

1:1水泥砂浆，要求甩毛均匀无漏甩，并在达到强度后方可抹灰。

如遇梁、柱凸出墙面的应进行剔凿，如凹进墙面，应用水泥砂浆分层抹泵、养护，达到强度后抹混合砂浆。

2、墙面的浇水湿润

根据其墙面基体材料的吸水率不同，掌握浇水的时间及程度，以免抹灰过程中砂浆下坠或脱水过早，造成粘结力下降或产生干缩裂缝、空鼓等质量问题。

3、找规矩作灰饼

根据墙面的平整程度，挂线、垂直、找

方正，作标志块。 4、抹踢脚板先用1: 3水泥砂浆打底、找平，后用1 :

2. 5水泥砂浆罩面，罩面前根据其出墙厚度及高度拦一条水平线，依线将杆粘结好，然后抹罩面灰、压光，压光结束后将杆轻敲取下，用掳角器掳直掳光。

5、做门窗护角

( 1)先用1: 3水泥砂浆打底，两边拦紧，预留出罩面厚度，将底子灰搓平。

( 2)将45。倒角口杆反扣在墙面阳角处，用卡子固定并将两个阳角处口杆垂直，然后把门或窗框处护角罩面灰抹完，用方尺找方，大杠刮平，搓板搓平，最后用抹子压实压光。

( 3)门或窗框两边作完后，将两口杆轻轻取下，取直边口杆两根，固定在靠近门或窗框阳角处，然后，根据设计要求，离亘角50mm处(不小于50mm)，将两根45°

倒角杆反扣粘结灰在墙面上，倒角一边朝

阳角方向，最后用大杠依据墙面上的标志

块将四根口杆靠直、靠平。

( 4)将罩面灰抹完后，刮平搓细，用抹子压光，清理口杆上的残留砂浆。

( 5)将四根杆撤掉，用阳角掳角器掳直掳光。

( 6)如发现漏压或压光不细处及时修整，以免造成光泽不一样，影响观感。 6、作水泥窗台板

( 1-)先将窗台板平面及立面用1: 3水泥砂浆打底，预留罩面厚度，然后卡杆把平面罩面压光。

( 2)平面抹完后，按设计要求出墙5mm，板高25mm，把平面杆及立面杆固定好，以

保证其尺寸的精确，然后罩面压光，清理

口杆上残留砂浆，待达到一一定强度后将杆撤掉，及时修整两立面阳角，最后将窗台的五个阳角掳直掳光。

7、冲筋装档

( 1)在所有踢脚板、门窗护角及窗台

板抹灰结束后，开始其他墙面抹混合砂浆。

( 2)为了保证墙面抹灰尘后的表面光沽，观感一致，因此冲筋装档打底应同时进

行。 8、墙面抹混合砂浆

( 1)抹灰前根据墙面湿润程度适当浇水。

( 2)依据墙体材料吸水率不同，应选择将柱、梁、线管等处抹混合砂浆一遍，然后抹其他地方。

( 3)待墙面通抹一遍后，七八成干时，抹第二遍。

( 4)根据标志块冲筋，用大杠刮平，不平处及时填充。

( 5)将整个墙面刮平后，用搓板搓实搓细。

( 6)然后用搓板自左向右，自上而下沿一个方向赶压一遍。既保证了墙面无漏压，又保证墙体表面的光泽、观感一致。

( 7)最后用阴角掳子把两墙面交接处掳实掳光(亚光)。

( 8)有线盒的墙面要将线盒处理好，

保证所有线盒尺寸一致，美观，抹灰要到

边到角。

9、清理、养护所有抹灰工程结束后，将现场的落地灰

及剩灰清理干净，马凳及灰斗等清出现场，

对成品进行保护，然后隔天养护。三、注意事项 1、对基层的处理要认真仔细，处理到

位，防止抹灰粘结不牢，产生空鼓。

2、墙面润水要适当，避免灰层脱落，

下坠形成空鼓、裂缝。 3、作标志块时在靠近门窗护角处llcm作相邻两灰饼，有利于控制护角的方正。 4、踢脚板及门窗护角、窗台所用木杆必须提前用水湿润，防止灰浆粘杆，影响

阳角的平直，撤杆时用力均匀，轻轻取下，

防止碰坏阳角，及时处理与踢脚的接搓。工作门窗护角，粘好墙面45°倒角杆抹罩面灰时，要将倒角处填实填满，保证

撤杆后不脱落，与墙体粘结牢固。有利于

与墙面混合砂浆抹灰的交接。 6、窗台板三个阳角的交搓处要用抹子轻压一下，形成一个小圆角，不易碰坏，而且美观。 7、护角、窗台抹灰时，要及时清理门

窗框上的残灰，避免造成污染，用毛刷或海棉蘸水清理。

8、墙面抹混合砂浆前应先将线盒、电闸箱周围用1: 3水泥砂浆固定，宽度不小于 25mm，与墙面成45°角;线管梁、柱等部位应先抹混合砂浆一遍，这样才能保证墙面抹完后光泽与观感一致。

9、墙面抹灰前，应先用踢脚线护板将踢脚保护好，防止碰坏及污染，有利于成品保护。当墙面抹完后将护板撤掉，然后用小压儀将最底部混合砂浆补齐搓平，并及时用毛刷清理，踢脚上部污染。

10、抹有门窗口处墙面时，应先将门窗璇底及璇脸抹灰拉紧，防止撤杆后掉灰。

11、靠近护角处抹灰时应注意不得将护角外缘碰坏、污染，可以提前将护角处用胶带沿外缘封上，便于清洗，大面抹完后用小抹子将靠近护角处补平搓细，然后把胶带撤掉，这样可保证护角与墙面交接

线清晰、美观。 12、当每面墙面抹完后，应将与顶棚交接处的污染及时洗刷干净。

13、无论是作门窗护角还是抹墙面混合砂浆，必须随抹随打扫落地灰，并将地面清理干净，做到安全生产，文明施工。

计算题: 如图所示:

已知:房间净高3. 2m厚墙面抹灰厚度10

mm，用1: 1: 6混合砂浆抹面。 1、求抹完整个房间所用砂浆体积? 解: (6+3. 60) x 2 x 3. 2=61. 44m2(房间

总面积)

1. 6 x 1 +2. 5 x O. 9 x 2=6. 1m2(门窗面积)

61. 44-6. 1=55. 34m2(扣除门窗面积)

55. 34 x O. 01 ~ O. 55m3

答:所用砂浆体积为

O. 55m3

2、水泥、石灰膏、砂、的用量 (已知水泥

比重为

120kg/m3，石灰膏比重为80 kg/m\

砂比重为400 kg/m3)

解:水泥用量: 120kg/m3 x O. 55m3=66kg 石灰膏用量: 80kg/m3 x仇55m3=44kg 砂用量: 400kg/m3 x O. 55m3=220kg

3、求房间用工量?(每10m2用O. 6工日)

55. 34m2 -:- 1 Om 2x O. 6工日~ 3. 3工臼答:用3. 3工日。