关于印发《烟台市初装修住宅工程验收条件规定（试行）》的通知

烟建质安[2014]22号

各县市区住房和（规划）建设管理局，有关单位：

现将《烟台市初装修住宅工程验收条件规定（试行）》印发给你们,请认真贯彻执行。

烟台市住房和城乡建设局

2014年6月9日

烟台市初装修住宅工程验收条件规定

（试行）

第一条 为加强住宅工程质量管理，便于购房者室内装修、装饰，依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(G​B​5​0​3​0​0​-​2​0​13)、《住宅设计规范》(GB50096-2011)、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》(JGJ/T304-2013)等有关规范、标准，结合烟台市实际制定本规定。

第二条 本规定适用于烟台市行政区域内新建并实行初装修验收的住宅工程。

第三条 实行初装修验收的住宅工程项目，做法和技术质量要求应在设计文件中予以确定，建设单位和施工单位应在工程承包合同中予以确认。

第四条 初装修住宅工程验收应具备下列条件：

（一）外饰面应按设计文件要求全部完成；

（二）公用部位装饰装修和公共设施安装应按设计文件和合同规定的内容全部完成并达到使用条件，公共楼梯间内窗台应安装窗台板；

（三）室内楼地面、墙面等应完成设计文件规定的全部内容，

并进行室内环境检测；

（四）入户防盗门应安装到位，并满足防盗、防火、保温、观感等相关要求；

（五）各种管道（给水、排水、雨水、供暖、供热、消防）全部完成并进行相应通水、试压、通球等试验，分户计量装置应安装到位，并通过验收；

（六）太阳能装置、消防箱内装置、无障碍设施等应安装到位；

（七）电气设备（配电箱、柜、盘、插座、开关、等电位、灯具等）应安装到位，并按规定完成各种测试项目；

（八）屋面工程全部项目应按设计文件完成，并进行蓄水试验；

（九）卫生间、厨房应安装阻火装置和防火止回阀；

（十）应按要求完成住宅分户验收和住宅质量通病防治工作。

第五条 住宅工程初装修的项目和质量要求：

（一）户内墙面工程：

1.卧室、厨房、卫生间、阳台及过道的墙面宜进行抹灰处理，达到表面平整、线角顺直、色泽一致；如混凝土构件不进行抹灰处理，须提前制定施工方案并由建设单位组织监理、施工单位对墙面全数混凝土构件进行几何尺寸、平整度、垂直度等实测实量检查，检查结果报工程质量监督机构，符合要求后方可组织实施；

2.墙体抹灰工程应采用预拌砂浆，做到表面压实平整，粘结牢固，无裂缝，如墙面进行腻子施工，所用腻子质量须达到《建筑室内用腻子》（JG/T298—2010）标准要求，且腻子应平整、牢固，无粉化、起皮和裂缝等问题；

3.卧室、厨房、卫生间等房间的内门、内窗可只留门、窗洞口。

（二）户内现浇板顶棚可不抹灰，除厨房、卫生间顶棚外，其余房间顶棚均应用聚合物砂浆或耐水腻子找平，做到接槎平顺、表面平整、色泽一致、无裂缝。

（三）户内地面工程：

1.各种房间地面找平层应做到表面平整，无起砂、空鼓、裂缝等问题，预埋管线不外露；

2.有防水要求的房间地面应完成防水层、保护层，并进行两次蓄水试验，确保无渗漏；

3.地漏安装与找平层泛水坡度应符合设计要求，地漏水封高度须满足要求，安装标高应根据最终装饰面标高确定；

4.各种房间地面找平层标高，应根据最终装饰面标高确定。

（四）栏杆应按设计文件和相关规范、标准要求安装到位，且栏杆防护高度应预留出一定的高度，以保证最终装饰完成后仍能达到规定标高；户内跃层楼梯栏杆可不安装，但应具有临时安全防护措施。

（五）户内的电气管线应安装到位，开关、插座、灯具安装位置正确，且平整、牢固；灯具可安装简易灯具，满足照明要求，并进行照明设计负荷试验。

（六）户内的水暖卫各种管道和供暖设施应安装齐全、到位，厨房和卫生间给水应分别安装至少一个出水装置，并达到通水要求，安装后距墙预留尺寸应满足再装修的要求。

第六条 本规定自2014年7月1日起试行，至2016年7月1日废止。